ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Система мамографічна (аналогова) (код за ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі за ДК 021:2015: 33111650-2 Мамографічні апарати, код за НК 024:2019: 37630 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, аналогова).

Обгрунтування доцільності закупівлі. Відповідно розпорядженню Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та розпорядженню Харківського міського голови від 01.06.2021 року № 114 «Про розподіл коштів субвенції» і до листа ДОЗ від 03.06.2021р. № 7723/0/57-21 поліклініці  виділено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КПКВКМБ 0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» у сумі 2 600 000,00 гривень на придбання системи мамографічної (аналогової) за спеціальним фондом бюджету по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» показнику «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Обгрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до затверджених бюджетних асигнувань на придбання системи мамографічної (аналогової) – 1 штука.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам медико - технічної документації, рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України і підтверджуватись документально копією свідоцтва про державну реєстрацію, або іншим документом про введення в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

Медико-технічні вимоги

на закупівлю товару: Система мамографічна (аналогова) (код за ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі за ДК 021:2015: 33111650-2 Мамографічні апарати, код за НК 024:2019: 37630 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, аналогова)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Найменування або еквівалент | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система мамографічна (аналогова) | штука | 1 |

Спеціальні вимоги:

| № | Найменування характеристики | Значення параметру/вимога | Відповідність з зазначенням параметрів та посиланням на сторінку відповідного документу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основні галузі клінічного застосування: |
|  | Загальна мамографія, скринінгові дослідження молочної залози | Відповідність |  |
| 2 | Технічні характеристики рентгенівського генератора: |
|  | Вимоги щодо електроживлення | 220 (+/-10%) В, 50/60 Гц |  |
|  | Високочастотний генератор | Наявність |  |
|  | Частота інвертора генератору | не менше 50 кГц |  |
|  | Вихідна потужність генератору | не менше 7 кВт |  |
|  | Діапазон напруги | від 20 до 35 кВ |  |
|  | Крок зміни напруги | не більш 0,5 кВ |  |
|  | Мінімальне значення мАс | не більше 1 |  |
|  | Максимальне значення мАс | не менше 640 |  |
| 3 | Технічні характеристики рентгенівського випромінювача: |
|  | Трубка рентгенівська з анодом, що обертається, двофокусна | Наявність |  |
|  | Розміри фокальних плям | Великої: не більше 0,3 мм Малої: не більше 0,1 мм |  |
|  | Матеріал вікна виходу рентгенівського променю - Be (Берилій) | Так |  |
|  | Тип охолодження анода | Повітряне охолодження |  |
|  | Комбінація анод \ фільтр – Mo\Mo (Молібден\Молібден) | Наявність |  |
|  | Теплоємність анода в теплових одиницях (HU) | не менше 300 000 |  |
|  | Система захистурентгенівської трубки від перевантаження | Наявність |  |
| 4. | Технічні характеристики коліматора |  |  |
|  | Тип коліматора | Автоматичний |  |
|  | Формати, що визначаються коліматором автоматично | 24х30 см та 18х24 см |  |
|  | Захист лиця пацієнта від розсіяного випромінення | Наявність |  |
| 5. | Технічні характеристики системи контролю експозиції |
|  | Ручний вибір експозиції | Наявність |  |
|  | Автоматичний контроль експозиції | Наявність |  |
|  | Ручне управління щільністю | Наявність |  |
| 6. | Технічні характеристики С-дуги |
|  | Поворот С-дуги в ручному режимі | не менше ±180° |  |
|  | Діапазон вертикального переміщення С-дуги | не вужче від 600 до 1400 мм |  |
|  | Вертикальне моторизоване переміщення С-дуги повинно здійснюватися за допомогою кнопок, що розміщенні безпосередньо на С-дузі з двох боків | Наявність |  |
|  | Сенсорні дисплеї для відображення параметрів проведення мамографії, такі як: сили компресії, кут нахилу, ім’я пацієнта, сторона дослідження та інші | Наявність |  |
|  | Кількість сенсорних дисплеїв для відображення параметрів проведення мамографії | 2 шт. |  |
|  | Відстань фокус-плівка | не менше ніж 65 см |  |
|  | Програмування попередньо встановлених положень проекцій | Можливість |  |
| 7. | Технічні характеристики системи компресії |
|  | Регулятори для здійснення компресії з обох сторін С-дуги | Наявність |  |
|  | Змінна компресійна пластина 18см х24см | Наявність |  |
|  | Змінна компресійна пластина 24см х30см | Наявність |  |
|  | Відстань між пластиною компресії та приймачем зображення | не більше 180 мм |  |
|  | Діапазон сили компресії | не вужче від 70Н до 150Н |  |
|  | Функція ослаблення молочної залози від компресійної пластини після дослідження | Наявність |  |
|  | Потрійний захист безпеки компресії | Наявність |  |
|  | Алюмінієвий еквівалент компресійних пластин | Не більш ніж 0.2 мм Al |  |
| 8. | Технічні характеристики «Поттера–Баки» та решітки |
|  | Розмір пристрою «Поттера-Баки» 24х30см | Наявність |  |
|  | Адаптер для підтримки касет формату 18х24 см | Наявність |  |
|  | Співвідношення решітки | Не менш ніж 5:1 |  |
|  | Щільність решітки | Не менш ніж 36 ліній\см |  |
|  | Матеріал | Вуглецеве волокно |  |
|  | Пристрій для геометричного збільшення з фактором збільшення х1,5 та х2,0 | Наявність |  |
| 9. | Характеристики рентген-захисного скла |
|  | Рентген-захисне скло напівпрозоре для захисту оператора | Наявність |  |
| 10. | Додаткове оснащення |  |  |
|  | Мамографічні касети формату 18х24 см | 4 шт. |  |
|  | Мамографічні касети формату 24х30 см | 2 шт. |  |

Загальні вимоги:

Учасник повинен подати документи, які підтверджують відповідність товару вимогам тендерної документації, а саме:

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/ або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту.

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 до тендерної документації. Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у Додатку 2 до тендерної документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням його(їх) копії(й). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у Додатку 2 до тендерної документації, надається Учасником також у формі заповненої таблиці. Не виконання цієї вимоги може призвести до відхилення пропозиції.

- З метою підтвердження можливості своєчасного постачання запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та зі строками придатності, документальне підтвердження відповідності товару зазначеним вимогам та вимогам тендерної документації повинно бути наведено довідкою в довільній формі від виробника  або представника, дилера, дистриб’ютора тощо, офіційно уповноваженого на це виробником його інтересів, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації.

- Надати копію діючої на момент проведення закупівлі ліцензії ДІВ (на роботу з Джерелами іонізуючого випромінювання).

- Гарантійне та післягарантійне обслуговування повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати копію сертифікату інженера).

- Учасник забезпечує доставку, інсталяцію та запуск обладнання за власний рахунок  (надати гарантійний лист від Учасника).

- Проведення кваліфікованого навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням (надати гарантійний лист від Учасника).

- Товар повинен бути новим (2020-го чи 2021-го року випуску), та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався (надати гарантійний лист від Учасника).

- Гарантійний термін обслуговування обладнання повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

Обгрунтування очікуваної вартості. Очікувана вартість обрахована на базі цін 3-х комерційних пропозицій постачальників на систему мамографічну (аналогову):

| №п/п | Постачальник | Ціна, тис. грн. | Очікувана вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТОВ «ФОРАМЕД» | 2 580,0 |  |
| 2. | ТОВ «Євромедпроект» | 2 630,0 |  |
| 3. | ТОВ «Еквіпмед» | 2 600,0 |  |
| Середнє арифметичне цін, тис. грн. |  | 2 603,3 |  |
| Кошти бюджету |  |  | 2 600,0 |