ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Кольпоскоп з відеофіксацією (код за ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі за ДК 021:2015: 33164100-8 Кольпоскопи, код за НК 024:2019: 10960 Кольпоскоп).

Обгрунтування доцільності закупівлі. Відповідно до листа ДОЗ від 14.01.2021р. № 231/0/57-21 та рішенню 2 сесії Харківської міської ради  8 скликання від 30.12.2020 № 12/20 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» поліклініці на виконання заходів Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2025 роки» за рахунок коштів з бюджету Харківської міської територіальної громади розподілено за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» у сумі 184140,00 гривень на придбання товару: кольпоскоп з відеофіксацією за спеціальним фондом бюджету по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» показнику «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Обгрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до затверджених бюджетних асигнувань на придбання товару: кольпоскоп з відеофіксацією у кількості 1 штука.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам медико - технічної документації, рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України і підтверджуватись документально копією свідоцтва про державну реєстрацію, або іншим документом про введення в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку та якщо це передбачено законодавством України іншими супроводжуючими документами.

Медико-технічні вимоги

на закупівлю товару: Кольпоскоп з відеофіксацією (код за ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі за ДК 021:2015: 33164100-8 Кольпоскопи, код за НК 024:2019: 10960 Кольпоскоп)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Найменування або еквівалент | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кольпоскоп з відеофіксацією | штука | 1 |

Загальні вимоги:

Учасник повинен подати документи, які підтверджують відповідність товару вимогам тендерної документації, а саме:

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути зареєстрований в Україні та/або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування), у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації відповідності та копію сертифікату відповідності (відповідні документи надаються у складі тендерної пропозиції).

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 до тендерної документації. Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у Додатку 2 до тендерної документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням його(їх) копії(й). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у Додатку 2 до тендерної документації, надається Учасником також у формі заповненої таблиці. Не виконання цієї вимоги може призвести до відхилення пропозиції.

- З метою підтвердження можливості своєчасного постачання запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені тендерною документацією повинно бути наведено довідкою в довільній формі від виробника  або представника, дилера, дистриб’ютора тощо, офіційно уповноваженого на це виробником його інтересів, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації.

- Гарантійне та післягарантійне обслуговування повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати копію сертифікату інженера).

- Учасник забезпечує доставку, інсталяцію та запуск обладнання за власний рахунок  (надати гарантійний лист від Учасника).

- Проведення кваліфікованого навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням (надати гарантійний лист від Учасника).

- Товар повинен бути новим (2020-го чи 2021-го року випуску), та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався (надати гарантійний лист від Учасника).

- Гарантійний термін обслуговування обладнання повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

- Медико-технічні вимоги до кольпоскопу

| №з/п | Найменування параметру | Вимоги технічного завдання | Відповідність вимогам так/ні з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Технічні характеристики |
|  | Оптичний кольпоскоп для використання при гінекологічних дослідженнях | наявність |  |
|  | Бінокулярна оптична голівка з широкопольними окулярами та коригуванням діоптрійної різниці | наявність |  |
|  | Збільшення окулярів, не менше | 16 крат |  |
|  | Діоптрійне переміщення окулярів, діоптрій, не менше | ±5 |  |
|  | Діапазон регулювання міжзіничної відстані, у діапазоні не менше | 55 – 75 (±5) мм |  |
|  | Робоча відстань, у діапазоні не менше | 210 - 260 (±10) мм |  |
|  | Фокусна відстань об’єктиву, не менше | 290 (±10) мм |  |
|  | Кількість ступенів збільшення, не менше | 5 |  |
|  | Загальне збільшення, у діапазоні не менше | 2,9 – 21,7 (±0,1) крат |  |
|  | Точне фокусування кольпоскопу, не менше | 20 (±5) мм |  |
|  | Поле огляду, у діапазоні не менше | 12 – 83 (±1) мм |  |
|  | Зелений та синій фільтри для дослідження капілярів | наявність |  |
|  | Світлодіодне джерело світла | наявність |  |
|  | Максимальна освітленість поля огляду, не менше | 30 000 люкс |  |
|  | Регулювання інтенсивності джерела світла | наявність |  |
|  | Максимальне споживання електроенергії джерелом світла, не більше | 15 Вт |  |
|  | Відеоадаптер з регулюванням фокусування для встановлення відеокамери | наявність |  |
|  | Кольорова відеокамера Full HD якості для відео та фотофіксації | наявність |  |
|  | Розподільна здатність відеокамери, не гірше | 1920x 1080 пікселів |  |
|  | Характеристики відео потоку, не менше 30FPS (кадрів за секунду) | наявність |  |
|  | Енергоспоживання камери, не більше 5 Вт | наявність |  |
|  | Можливість збереження зображень в форматах JPG/BMP/PNG/GIF під час обстеження, не менше | 150 знімків |  |
|  | Гнучка консоль з можливістю фіксації оптичної голівки у будь якому положенні і під будь яким кутом | наявність |  |
|  | Стійка основа на колесах з фіксаторами | наявність |  |
|  | Можливість підключення до мережі Internet для передачі діагностичних зображень для консультування | можливість |  |
|  | Функція регулювання параметрів та настроювання відеокамери кольпоскопа | наявність |  |
|  | Функція заморозки зображення на екрані | наявність |  |
|  | Електроживлення від мережі 50Гц, В | 220 ±10% |  |
| 2. | Програмне забезпечення: | наявність |  |
| 2.1. | Можливість формування бази даних з кольпоскопічними знімками пацієнтів | наявність |  |
| 2.2. | Можливість експорту зображень | наявність |  |
| 2.3. | Можливість імпорту зображень | наявність |  |
| 2.4. | Можливість трансформації зображень |  |  |
| 2.5. | Можливість вимірювання відстаней та площі | наявність |  |
| 2.6. | Можливість друку текстових звітів | наявність |  |
| 2.7. | Можливість друку зображень | наявність |  |

Обгрунтування очікуваної вартості. Очікувана вартість обрахована на базі цін 3-х комерційних пропозицій постачальників на придбання товару: кольпоскоп з відеофіксацією.

| №п/п | Постачальник | Ціна, тис. грн. | Очікувана вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФОП Самигін С.О. | 184000,00 |  |
| 2. | ФОП Васильченко В.В. | 185000,00 |  |
| 3. | ФОП Ліфер Л.Г. | 183000,00 |  |
| Середнє арифметичне цін, тис. грн. |  | 184000,00 |  |
| Кошти бюджету |  |  | 184140,00 |