ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Гістероскоп операційний з волоконним світлодіодом (код за ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі за ДК 021:2015: 33168100-6 Ендоскопи, код за НК 024:2019: 36628 Гістероскоп жорсткий).

Обгрунтування доцільності закупівлі. Відповідно до листа ДОЗ від 14.01.2021р. № 231/0/57-21 та рішенню 2 сесії Харківської міської ради  8 скликання від 30.12.2020 № 12/20 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» поліклініці на виконання заходів Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2025 роки» за рахунок коштів з бюджету Харківської міської територіальної громади розподілено за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» у сумі 115000,00 гривень на придбання гістероскопа операційного з волоконним світлодіодом за спеціальним фондом бюджету по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» показнику «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» та за рахунок коштів, отриманих від Національной служби здоров’я України у сумі 120000,00 гривень.

Обгрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до затверджених бюджетних асигнувань на придбання товару: гістероскоп операційний з волоконним світлодіодом у кількості 1 комплект.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики Товару повинні відповідати вимогам медико - технічної документації, рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України і підтверджуватись документально копією свідоцтва про державну реєстрацію, або іншим документом про введення в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку та якщо це передбачено законодавством України іншими супроводжуючими документами.

Медико-технічні вимоги

на закупівлю товару: Гістероскоп операційний з волоконним світлодіодом (код за ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі за ДК 021:2015: 33168100-6 Ендоскопи, код за НК 024:2019: 36628 Гістероскоп жорсткий)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Найменування або еквівалент | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гістероскоп операційний з волоконним світлодіодом | комплект | 1 |

Загальні вимоги:

Учасник повинен подати документи, які підтверджують відповідність товару вимогам тендерної документації, а саме:

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути зареєстрований в Україні та/або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування), у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації відповідності та копію сертифікату відповідності (відповідні документи надаються у складі тендерної пропозиції).

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 до тендерної документації. Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у Додатку 2 до тендерної документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням його(їх) копії(й). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у Додатку 2 до тендерної документації, надається Учасником також у формі заповненої таблиці. Не виконання цієї вимоги може призвести до відхилення пропозиції.

- З метою підтвердження можливості своєчасного постачання запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені тендерною документацією повинно бути наведено довідкою в довільній формі від виробника  або представника, дилера, дистриб’ютора тощо, офіційно уповноваженого на це виробником його інтересів, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації.

- Гарантійне та післягарантійне обслуговування повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати копію сертифікату інженера).

- Учасник забезпечує доставку, інсталяцію та запуск обладнання за власний рахунок  (надати гарантійний лист від Учасника).

- Проведення кваліфікованого навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням (надати гарантійний лист від Учасника).

- Товар повинен бути новим (2020-го чи 2021-го року випуску), та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався (надати гарантійний лист від Учасника).

- Гарантійний термін обслуговування обладнання повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Назва та характеристики | К-ть | Наявність функції або величина параметра | Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ендоскопічна CCD камера, що має наступні характеристики: | 1 | наявність |  |
|  | Сенсор зображення |  | не гірше 1/3" CCD |  |
|  | Роздільна здатність |  | не гірше 800×600 |  |
|  | Горизонтальна роздільна здатність |  | ≥700 ТВЛ |  |
|  | Частота кадрів |  | ≥60 кадрів за секунду |  |
|  | Мінімальна світлочутливість |  | ≤0,1 лк |  |
|  | Функція придушення надзвичайно яскравого освітлення |  | наявність |  |
|  | Функція антиблиску |  | наявність |  |
|  | Функція DWDR |  | наявність |  |
|  | Можливість підключення до робочої станції з фото/відео записом та веденням бази даних (хворих, лікарів, інструментарію та ін.), з підключенням периферійних пристроїв (клавіатури, мишки, принтеру, відеореєстратору та ін.), з підключенням до локальної або Інтернет-мережі |  | наявність |  |
|  | Вихід сигналу |  | ≥1×BNC |  |
|  | з вбудованим LED-освітлювачем, що має наступні характеристики: |  | наявність |  |
|  | Потужність |  | ≥30 Вт |  |
|  | Освітленість |  | ≥190 000 лк |  |
|  | Колірна температура |  | ≥6500 К |  |
|  | Плавне регулювання освітленості |  | 0-100% |  |
|  | Робочий діапазон довжин хвиль |  | 450±20 нм |  |
|  | Робоча оптична сила |  | ≥100 мВт |  |
|  | Тривалість безперервної роботи |  | ≥4 год |  |
|  | Охолоджувальний вентилятор, що забезпечує низьку температуру корпусу |  | наявність |  |
|  | Мінімальний термін служби лампи |  | ≥20 000 год |  |
|  | Ресурсний термін служби лампи |  | ≥50 000 год |  |
|  | з вбудованим відеозаписуючим пристроєм, що має наступні характеристики: |  | наявність |  |
|  | Частота кадрів записуваного відео |  | ≥30 кадрів за секунду |  |
|  | Бітова швидкість записуваного відео |  | ≥18 Мбіт/с |  |
|  | Формат записуваного відео |  | не гірше MP4 |  |
|  | USB-інтерфейс для підключення зовнішніх носіїв інформації (USB-флеш-накопичувачів, зовнішніх жорстких дисків і т.д.) |  | наявність |  |
|  | з вбудованим LCD-монітором, що має наступні характеристики: |  | наявність |  |
|  | Розмір екрану |  | ≥10" |  |
|  | Матриця |  | не гірше TFT IPS |  |
|  | Підсвічування |  | LED |  |
|  | Кути огляду |  | не гірше 178° / 178° |  |
|  | Максимальна кількість кольорів |  | ≥16,7 млн |  |
|  | Комплект поставки: блок керування, голівка камери, оптичний адаптер з фокусною відстанню 25 мм, світловід 2,5 м, кабель живлення |  | наявність |  |
| 2 | Ендоскопічна помпа іригаційна, що має наступні характеристики: | 1 | наявність |  |
|  | Механізм подачі рідини |  | роликовий |  |
|  | Подача рідини |  | автоматична, в залежності від встановленого тиску |  |
|  | Швидкість подачі рідини |  | не гірше 100-1000 мл/хв |  |
|  | Діапазон тиску |  | не гірше 5-400 мм рт. ст. |  |
|  | Доступні одиниці вимірювання тиску |  | мм рт. ст. кПа |  |
|  | Охолоджувальний вентилятор, що забезпечує низьку температуру корпусу |  | наявність |  |
|  | Комплект поставки: блок управління, комплект силіконових трубок та голок, кабель живлення |  | наявність |  |
| 3 | Гістероскоп (набір), що включає: | 1 | наявність |  |
|  | Гістероскоп |  | 30°, 2,9×303 мм |  |
|  | Тубус, з інструментальним каналом, каналом для рідини та краном |  | 13,5 Fr × 232 мм |  |
|  | Тубус, з каналом для води та краном |  | 3,7×287 мм |  |
|  | Обтуратор |  | 3,7 мм |  |
|  | Тубус зовнішній |  | 15 Fr × 193 мм |  |
|  | Тубус внутрішній |  | наявність |  |
|  | Щипці біопсійні, гнучкі |  | 5 Fr × 410 мм |  |
|  | Щипці для захоплення, зубчасті, чашоподібні, гнучкі |  | 5 Fr × 410 мм |  |
|  | Щипці для захоплення, зубчасті, гнучкі |  | 5 Fr × 410 мм |  |
|  | Ножиці, гнучкі |  | 5 Fr × 410 мм |  |
|  | Ущільнюючий ковпачок (10 шт.) |  | наявність |  |

Обгрунтування очікуваної вартості. Очікувана вартість обрахована на базі цін 3-х комерційних пропозицій постачальників на придбання товару: гістероскоп операційний з волоконним світлодіодом

| №п/п | Постачальник | Ціна, тис. грн. | Очікувана вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФОП Дмитренко С.П. | 235000,00 |  |
| 2. | ТОВ «МІТ МЕДІКА» | 236000,00 |  |
| 3. | ТОВ «ВІП-МЕД» | 234000,00 |  |
| Середнє арифметичне цін, тис. грн. |  | 235000,00 |  |
| Кошти бюджету |  |  | 115000,00 |
| Кошти НСЗУ |  |  | 120000,00 |
| Всього: |  |  | 235000,00 |